Šikmé strechy

Sloping roofs

Charakteristika strechy

Characteristics of the roof

- je to nosná konštrukcia, ktorá chráni objekt pred poveternostnými vplyvmi a vplyvmi vnútorného prostredia

- it is a load-bearing structure that protects the object from weathering and the effects of the indoor environment

Skladá sa z: It consists of:

- nosnej strešnej konštrukcie / support roof construction

- jedného, alebo viacerých strešných plášťov / one or more roof cloaks

Požadované vlastnosti

Reqiurements

- hydroizolačné / waterproofing

- tepelnoizolačné / thermal insulation

- akustické / acoustic

- trvanlivosť / durability

- spoľahlivosť / reliability

- požiarne, hygienické a ekologické / fire, hygienic, ecological

Rozdelenie striech podľa sklonu

Types of roofs according to inclination

- ploché  0°- 5° / flat

- šikmé  5°- 45° / sloping

- strmé    >45° / precipitous

Názvoslovie strešnej konštrukcie

Terminology of roofs

- Valba / hip area

- Nárožie / hip

- Hrebeň / roof ridge

- Úžľabie / valley

- Štítová stena / gable wall

- Odkvap / gutter

- Druhy striech podľa tvaru
Type of roof according to shape

Rozdelenie striech podľa konštrukcie a použitia:

Type of roofs according to design and use:

- tradičné sústavy krovov / traditional roof trusses

1. stojatá stolica / Vertical underpurlin roof system

2. ležatá stolica / Sloping underpurlin roof system

3. kombinovaná stolica / Combined underpurlin roof system

4. vešadlo a vzperadlo / Hung and mises truss

- novodobé sústavy krovov / modern roof trusses

5. kombinovaná sústava / Combined roof system

6. novodobá hambalková sústava / Modern collar roof system

7. väzníkové sústavy / Truss

.......................................................................................................................................................

VÄZNICOVÁ SÚSTAVA / Underpurlin roof system

1. stojatá stolica / Vertical underpurlin roof system

Zaťaženie zo strešného plášťa prenášajú krokvy, ktoré sú podopierané väznicami a pomúrnicami. Väznice sú podopreté vo vzdialenostiach

max. 3600 až 4800 mm stĺpikmi – tzv. plnými väzbami.

The load on the roof sheathing is carried by rafters which are supported by underpurlins a top plates. Underpurlins are supported at distances max. 3600 to 4800 mm by purlin props - full bond

1 – krokva / rafter

2 – väznica / underpurlin

3 – pomúrnica / top plate

4 – stĺpik / purlin prop

5 – šikmá vzpera / sloping strut

6 – väzný trám / ceiling joist

7 – dolné a horné klieštiny / upper and lower collar tie

8 – pásik / ribbon

6. Hambálková sústava / collar roof system

Nosnú sústavu tvoria trojuholníky, ktoré sa skladajú z krokiev a vodorovných výstuh – hambálkov. Vzdialenosť väzieb sa navrhuje od 0,8 - 1,2 m. Každá väzba je plnou väzbou.

The supporting structure consists of triangles consisting of rafters and horizontal hinges. The spacing of the bundles is 0.8-1.2 m. Every bond is a full bond.

...................................................................................................................................................................

# Text boxes

Support roof construction

Roof cloak

Nosná konštrukcia krovu

Nosná konštrukcia krovu

Strešný plášť

odkvap

štítová stena

Stanová / pyramid hip        Polvalbová / dutch              Manzardová / mansard            Pílová / M shaped

Pultová / shed               Sedlová / gable                  Polvalbová / jerkinhead                     Valbová/ hip

Hambálok/collar tie

Námetok/lower overhang

väzný trám /ceiling joist

oceľové kotvenie/steel rafter hanger

Krokva/rafter